## Slide 1: LE DEFORMAZIONI nelle travi rettilinee inflesse
Andrea Distefani 5°Cs
a.s. 2007/2008
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “A. D. BRAMANTE”
Indirizzo Sperimentale (PROGETTO CINQUE)

## Slide 2: La linea elastica
Lo studio della linea elastica serve per poter determinare la deformazione di una trave, cioè conoscere il suo abbassamento punto per punto e individuarne il suo valore massimo. È importante sapere di quanto si abbassa una trave perché, anche se è stata progettata in modo tale da resistere alle sollecitazioni a cui è sottoposta, potrebbe non sopportare la deformazione provocata e quindi giungere ugualmente a rottura.
Premessa
Sono state prese in considerazione travi piane ad asse rettilineo caricate da forze contenute nel piano di simmetria geometrica della trave e normali all’asse.

## Slide 3: La linea elastica
Assunto come asse z l’asse della trave, disposto orizzontalmente ed orientato verso destra, e l’asse y, disposto verticalmente ed orientato verso il basso, sia ha:
(fig.1)
dove v indica l’abbassamento relativo all’asse, che è lo stesso per tutti i punti di una medesima sezione.
Il diagramma delle v, a partire dall’asse z, si chiama LINEA ELASTICA.
Quindi la linea elastica è la deformata dell’asse della trave.

## Slide 4: La linea elastica
Se si considerano le rotazioni antiorarie positive, nell’ipotesi dei piccoli spostamenti, si ha (fig.1):
(1) tg φ ≅ φ =
Inoltre, le sezioni normali estreme di un concio elementare, di lunghezza dz, soggetto a due coppie equilibrate e positive, ruoteranno di un angolo dφ dato da:
(2) dφ
(fig.2)
dove EJ sono costanti, E è il modulo di elasticità normale della sezione (modulo di Young) e J è il momento d’inerzia della sezione.

## Slide 5: La linea elastica
La formula (1) deriva da una relazione geometrica, a differenza della formula (2), di cui di seguito è riportato come si è ricavata:
bisogna ricordare che dφ è anche l’angolo tra le tangenti all’asse della trave nei punti distanti dz fra loro, in cui è tagliato dalle due sezioni normali.
Il valore della deformazione della trave
si prende in esame il concio di lunghezza dz, indicando con CD la fibra neutra e con AB un’altra fibra distante di y da quella neutra; ipotizzando che le fibre abbiano uno spessore infinitesimo Δy.
(fig.3)

## Slide 6: La linea elastica
  Determinare l’allungamento della fibra AB (fig.3)
  Δl = A’B’ – AB
  Ponendo:
  AB = CD = C’D’ = Rdφ
  dove R è il raggio di curvatura dell’asse geometrico deformato della trave e dφ è l’angolo in radianti di rotazione tra le due sezioni di estremità.
  A’B’ = (R+y)dφ
  dove y è la distanza tra l’asse della fibra neutra (asse baricentrico) e l’asse della fibra AB.
  Sostituendo si ottiene:
  Δl = A’B’ – AB = (R+y)dφ – Rdφ ⇨ Δl = ydφ
  Ricordando che l’allungamento unitario è ε e posto dz = CD

## Slide 7: La linea elastica
Il valore delle tensioni
In base alla legge dell’elasticità lineare (legge di Hooke) la tensione σ = E ∙ ε, quindi sostituendo ad ε il valore determinato in precedenza si ha:
σ = dove E è il modulo di elasticità
Calcolando il momento M delle tensioni rispetto l’asse baricentrico, di una sezione B x H, per ciascuna fibra si ha:
Mi = σ ∙ B ∙ Δy ∙ y
perciò il momento totale è:
M = ∑ Mi = ∑ (σ ∙ B ∙ Δy ∙ y) = ∑ ( ∙ B ∙ Δy ∙ y) = ∑ (B ∙ Δy ∙ y2)
dove ∑ (B ∙ Δy ∙ y2) è il momento d’inerzia baricentrico J della sezione della trave, quindi:
M = da cui R =

## Slide 8: La linea elastica
Ripartendo dalla relazione Δl = ydφ si ricava dφ =
sostituendo:
y = ε ∙ R =
Δl = dz ∙ ε
dφ = ottenendo la formula (2)

## Slide 9: La linea elastica
Le formule (1) e (2) consentono di scrivere:
(3)
La (3) prende il nome di equazione differenziale della linea elastica.
L’equazione differenziale della linea elastica tiene conto del solo contributo flettente, mentre le travi, nella maggior parte dei casi, sono soggette a flessione e taglio. Tuttavia, nell’ambito delle travi snelle, la deformazione tagliante è trascurabile rispetto alla deformazione flessionale e l’equazione continua a valere.

## Slide 10: La linea elastica
L’equazione differenziale si può anche scrivere nelle forme seguenti in base:
al taglio “T”
(3.1) essendo T
al carico “q”
(3.2) essendo -q
Quindi l’equazione della linea elastica può essere determinata integrando sia l’equazione (3) che le equazioni (3.1) e (3.2).
L’integrazione di queste ultime comportano tre e quattro costanti arbitrarie, mentre la prima ne comporta solo due.

## Slide 11: La linea elastica
Relazione Taglio-Momento
equilibrio a momento rispetto un punto A
Relazione Carico-Taglio
equilibrio a taglio rispetto un punto A (fig.4)

## Slide 12: Integrazione dell’equazione differenziale della linea elastica
L’integrazione dell’equazione (3) è possibile quando è nota l’espressione del secondo membro, M/EJ, cioè le espressioni, alla generica ascissa z, del momento flettente, del momento d’inerzia J e del modulo di elasticità E.
Nell’integrazione compaiono due costanti C1 e C2 che si eliminano tenendo conto delle condizioni di vincolo della trave. Una prima integrazione consente di determinare l’inclinazione della tangente alla linea elastica (cioè la rotazione di ogni sezione); la seconda integrazione, poi, fornisce l’espressione della linea elastica.
Se in un punto intermedio della trave il momento risulta uguale a zero, essendo d2v/dz2 = 0 la linea elastica in quel punto presenta un flesso.
Si osserva che la funzione v(z) e la sua derivata non possono essere discontinue, poiché nel primo caso l’asse della trave risulterebbe interrotto e nel secondo caso presenterebbe una cuspide.

## Slide 13: Integrazione dell’equazione differenziale della linea elastica
Se in un punto della trave è applicata una coppia esterna, il momento è discontinuo e dall’equazione (3) risulta discontinua la derivata seconda. Tale discontinuità si ha anche in conseguenza di una brusca variazione di sezione (J discontinuo) o di materiale (E).
Dall’equazione (3.1), invece risulta discontinua la derivata terza nei punti in cui T è discontinuo, cioè nei punti di applicazione dei carichi concentrati.
Nei punti in cui q è discontinuo, per l’equazione (3.2) risulta discontinua la derivata quarta.
In definitiva, si può dire che per ogni tratto compreso tra due delle suddette discontinuità bisogna scrivere e integrare l’equazione differenziale della linea elastica.

## Slide 14: Calcolo della linea elastica
Esempio 1:
Determinare l’equazione differenziale della linea elastica di una trave a mensola di sezione costante, soggetta ad una forza F concentrata nell’estremo libero.
(fig.5)
Essendo il momento flettente nella generica sezione di ascissa z
M(z) = -Fz,
l’equazione differenziale della linea elastica si scrive:

## Slide 15: Calcolo della linea elastica
Integrandola due volte si ottiene rispettivamente:
la seconda rappresenta l’equazione della linea elastica a meno di due costanti C1 e C2.
Queste ultime si determinano tenendo presente che l’incastro impedisce rotazioni e spostamenti.
Imponendo quindi le condizioni
φ(z = l) = 0 v(z = l) = 0
si ricavano i valori delle costanti:

## Slide 16: Calcolo della linea elastica
Sostituendo nell’equazione della linea elastica i valori di C1 e C2, risulta
Le due uguaglianze consentono di determinare la rotazione e lo spostamento di qualsiasi sezione della trave.
Ad esempio, volendo determinare la rotazione e lo spostamento nell’estremo libero A (fig.4) si ottiene

## Slide 17: Calcolo della linea elastica
Esempio 2:
Determinare l’abbassamento in mezzeria e la rotazione sugli appoggi per la trave appoggiata agli estremi e caricata uniformemente.
(fig.6)
L’espressione del momento flettente nella generica sezione di ascissa z risulta essere
per cui l’equazione differenziale della linea elastica si scrive:

## Slide 18: Calcolo della linea elastica
Integrandola due volte si ottiene rispettivamente:
la seconda rappresenta l’equazione della linea elastica a meno di due costanti C1 e C2.
Queste ultime si determinano tenendo presente che l’incastro impedisce rotazioni e spostamenti.
Imponendo quindi le condizioni
v(z = 0) = 0 v(z = l) = 0
si ricavano i valori delle costanti:

## Slide 19: Calcolo della linea elastica
Sostituendo nell’equazione della linea elastica i valori di C1 e C2, risulta
Le due uguaglianze consentono di determinare la rotazione e lo spostamento di qualsiasi sezione della trave.
Quindi le rotazioni ai due estremi e l’abbassamento massimo sono pari a (fig.5)

## Slide 20: Applicazione pratica
Per poter effettuare una prova concreta del calcolo della linea elastica, è stato preso in esame l’edificio EX-GIL di Macerata, ubicato in Viale San Giovanni Bosco.
La costruzione si sviluppa su tre piani ed è suddivisa in due corpi strutturalmente diversi: una parte in muratura e l’altra a telaio.
È stata rilevata la parte di fabbricato con struttura intelaiata in calcestruzzo armato, avente pilastri di sezione 35 x 35 cm, solaio dello spessore di 25 cm e travi di sezione trasversale 35 x 50 cm.
Di seguito sono riportate la planimetria del primo piano e una sua sezione con evidenziata la trave di cui viene calcolata la deformazione.
Sono anche riportate le caratteristiche della trave e la sua schematizzazione.

## Slide 21: Applicazione pratica
Foto EX-GIL

## Slide 22: Applicazione pratica
Planimetria

## Slide 23: Applicazione pratica
Sezione A-A’

## Slide 24: Applicazione pratica
Caratteristiche
Trave 35 x 50 cm
Cls classe 30 N/mm2
Ferri 4Φ14 2Φ12
Luce (l) = 4,15 m
E = 31220 N/mm2
J = 4257125333 mm4
Interasse travi (it) = 3,80 m
q = 30 KN/m

## Slide 25: Applicazione pratica
Trave su tre appoggi
schema statico
diagramma del Taglio
T(z) = 0,375 ql - qz
diagramma del Momento
M(z)

## Slide 26: Applicazione pratica
Equazione differenziale della linea elastica
Integrando
In base alle condizioni di vincolo v(z = 0) = 0 v(z = l) = 0
da cui

## Slide 27: Applicazione pratica
Diagramma in scala deformata della linea elastica
Chart: 
v [mm]

## Slide 28: Bibliografia
E. Viola “Esercitazioni di Scienza delle Costruzioni” vol. 2, Strutture Iperstatiche e Verifiche di resistenza, Pitagora Editrice Bologna.
Furiozzi, Messina, Paolini “Prontuario per il calcolo di elementi strutturali”, Le Monnier.
Farroni, Zedda “Costruzioni” vol. B, Arnoldo Mondadori Scuola.